## Slide 1
Modelagem Híbrida e Caixa Cinza
Aula 11 — Balanço fundamental + ML
Caixa Branca • Preta • Cinza • Extrapolação
Prof. Luis Vasconcelos | Duração: 100 min

## Slide 2
As Limitações dos Dois Extremos
Modelo Fenomenológico (Caixa Branca)
▸ Balanços de massa e energia
▸ Preciso, mas...
▸ Parâmetros desconhecidos (k, U, Cₚ)
▸ Aproximações inevitáveis
▸ Fenômenos não modelados
Modelo de Dados (Caixa Preta)
▸ ML (XGBoost, MLP)
▸ Excelente em interpolação
▸ Mas...
▸ Extrapolação perigosa
▸ Sem consistência física
▸ Pode predizer absurdos
"E se combinarmos os dois? O melhor dos dois mundos."

## Slide 3
Pergunta Desafio
"No modelo híbrido, o ML não estima a saída — estima um parâmetro físico (k, U). Se o ML estimar k com 20% de erro, o balanço de massa filtra ou amplifica o erro?"
💡 Pense: o balanço é uma função 'estável' do parâmetro?

## Slide 4
Três Paradigmas de Modelagem
Caixa Branca
Fenomenológico
dC/dt = −k(T)·C
Equações reais, parâmetros difíceis
Caixa Preta
ML
Ĉ = f(T, F, P)
Sem física, só padrões
Caixa Cinza
Híbrido
dC/dt = −k_ML(T)·C
Balanço + ML estima k

## Slide 5
O Balanço de Massa do CSTR
Balanço geral: V·dCᴀ/dt = F·C₀ − F·Cᴀ − V·k·Cᴀ
Est. estacionário (d/dt = 0):
Cᴀ = F·C₀ / (F + V·k)
Isolando a constante cinética (o que queremos estimar):
k = F·(C₀ − Cᴀ) / (V·Cᴀ)

## Slide 6
O Parâmetro Desconhecido: k
▸ k depende da temperatura — Arrhenius: k = A·e^(−Ea/RT)
▸ A e Ea são DESCONHECIDOS para este reator
▸ Não podemos calcular k de primeira
▸ Mas podemos CALCULAR k dos dados medidos!
Solução híbrida: ML aprende: k̂ = f_ML(T, F, C₀) Depois: Ĉᴀ = F·C₀ / (F + V·k̂)
O modelo final RESPEITA o balanço de massa!

## Slide 7
Por que o Híbrido Generaliza Melhor?
ML Puro (140°C fora do treino)
▸ Treinado em 80-120°C
▸ A 130°C, o quê prediz?
▸ Pode predizer absurdo (extrapolação)
▸ Sem conhecimento físico
▸ Nunca viu esse regime!
Híbrido (mesmo caso)
▸ Balanço de massa é o 'esqueleto'
▸ Sabe que Cᴀ não pode ser negativa
▸ Sabe que k cresce com T
▸ Mesmo sem ver 130°C, prediz plausível
▸ A física 'guia' a extrapolação
O balanço dá a ESTRUTURA, o ML ajusta o PARÂMETRO.

## Slide 8
Pipeline do Modelo Híbrido — 5 Passos
①
Balanço
Escrever equações de massa/energia
②
Parâmetro
Identificar k (ou U) desconhecido
③
k_real
Calcular k dos dados: k = F(C₀−C)/VC
④
ML treina
f_ML: (T, F, C₀) → k
⑤
Acoplar
ML → k → balanço → Ĉₐ

## Slide 9
Extrapolação — Teste de Estresse
Dataset de teste: temperaturas de 125-135°C — FORA da faixa de treino (70-120°C)
▸ Teste os 3 modelos (branco, preto, híbrido) na extrapolação
▸ Qual modelo DEGRADOU mais?
▸ O híbrido ainda é razoável? Por quê?
▸ O balanço 'preserva' a física fora do domínio?
🧠 Desafio NT: Se o balanço assumir V constante (reator não-ideal), o híbrido degrada? Como melhorar? 📈 Meta: o híbrido deve ter RMSE menor que o ML puro na extrapolação

## Slide 10
📋 Tarefa: Híbrido para Trocador de Calor
▸ Use trocador_hibrido.csv (T_ent, T_sai, mdot, Q)
▸ Calcule U_real do balanço: U = Q/(A·ΔT_ml)
▸ Treine ML para estimar U a partir de mdot e T_ent
▸ Use U estimado para predizer T_saída
▸ Compare: híbrido vs ML direto vs U constante
▸ Em qual regime o híbrido é mais vantajoso?
▸ Entregue via Colab — Prazo: antes da Aula 12 (7 dias)
Bônus NT: Dados de incrustação (U cai 30%) — ML captura o drift? Sem feature de tempo? (+20%)
Próxima aula: Lab Prático 3 — implementar o modelo híbrido na prática! 🚀