## Slide 1
Detecção e Diagnóstico de Anomalias
Aula 18 — Sem rótulos, só o padrão "normal"
PCA • Isolation Forest • Autoencoder • Threshold
Prof. Luis Vasconcelos | Duração: 100 min

## Slide 2
A Agulha no Palheiro de Sensores
Supervisionado precisa de rótulos. E se NUNCA houve uma falha para rotular?
Painel de 2 anos de um reator:
▪ 99.5% pontos normais (azul) ▪ 0.5% falhas de 4 tipos (vermelho)
Solução: detectores NÃO-supervisionados aprendem o padrão "normal" e disparam quando algo FOGEM dele — sem saber qual é cada falha.

## Slide 3
Pergunta Desafio
"1% de alarmes falsos em 10.000 sensores = 100 alarmes/dia. O operador vai ignorar todos em uma semana. Mas se o threshold for alto demais, uma falha real passa despercebida. COMO calibrar sem dados rotulados?"
💡 Simulação com falhas injetadas + custo (falso negativo > falso positivo).

## Slide 4
Detector 1: PCA
▸ Projeta nas direções de maior variância (componentes)
▸ Q-residual: distância PERPENDICULAR ao hiperplano
▸ T² de Hotelling: valores extremos no hiperplano
▸ Rápido, linear, interpretável
▸ Ponto cego: anomalia na direção dos scores parece 'normal'
Q = ‖x − x̂‖² (residual fora do modelo) T² = tᵀΛ⁻¹t (distância no modelo)

## Slide 5
Detector 2: Isolation Forest
▸ Partição aleatória em árvores
▸ Anomalias isoladas em POUCOS splits (caem em região vazia rápido)
▸ Score = 2^(−h/c) — profundidade média de isolamento
▸ Robusto, não-linear, eficiente em alta dimensão
▸ Falha: anomalia numa região densa (start-up) não é isolada
s(x) = 2^(−h(x)/c̄) — quanto menor, mais isolado = mais anômalo

## Slide 6
Detector 3: Autoencoder
▸ Rede neural encod + decod (comprime e reconstrói)
▸ Treinada SÓ com dados normais
▸ Anomalia = ALTO erro de reconstrução
▸ Poderoso e não-linear — detecta evoluções lentas
▸ Precisa de ~10k+ amostras normais; difícil interpretar
Erro = ‖x − dec(enc(x))‖² — a rede não reconstrói padrões que nunca viu

## Slide 7
Pipeline — 5 Passos
①
Treinar
cada detector SÓ com dados normais
②
Score
Q / profundidade / erro de reconstrução
③
Threshold
percentil 95, 99 ou 99.5 do treino
④
Classificar
score > threshold = anomalia
⑤
Avaliar
matriz de confusão vs falhas conhecidas

## Slide 8
Sensibilidade × Especificidade
🔍 Sensibilidade
Threshold baixo detecta mais falhas mas FALSOS ALARMES
🎯 Especificidade
Threshold alto evita falsos alarmes mas FALHAS PASSAM
📌 Custo do FALSO NEGATIVO (acidente/parada) costuma superar o FALSO POSITIVO (alarme ignorado)

## Slide 9
Qual Detector Detecta Qual Falha?
Método
1. Válvula
2. Drift
3. Fouling
4. Catalisador
F1
PCA
✅
✅
❌
✅
~0.60
Isolation Forest
❌
❌
❌
✅
~0.40
Autoencoder
✅
✅
✅
✅
~0.85
Autoencoder é o mais completo — detecta evoluções lentas (fouling, catalisador).

## Slide 10
📋 Tarefa: Detectores em Trocadores
▸ reator_troca_calor.csv: 2 trocadores + reator, 30 dias
▸ Treine PCA, IF e Autoencoder só com dados normais
▸ Injete 4 falhas sintéticas (válvula, drift, fouling, catalisador)
▸ Avalie F1 por detector e por tipo de falha
▸ Entregue via Colab — Prazo: antes da Aula 19 (7 dias)
Bônus NT: Calibre o threshold minimizando custo (FN = 10× FP). Reporte custo por configuração.
Próxima aula: Reconfiguração de processo em tempo real (MPC em cenários de falha)! 🚀