## Slide 1
Implantação e Governança de IA
Aula 21 - O modelo não implanta sozinho
4 fases • ROI • Champion/Challenger • Rollback
Prof. Luis Vasconcelos | Duração: 100 min

## Slide 2
O Modelo Não Implanta Sozinho
O modelo está pronto, RMSE=0.8%, alvo=1.0%. Por que o gerente ainda não aprovou?
Caso real (anônimo)
▸ Soft-sensor com R²=0.95 nos testes off-line
▸ 3 meses tentando integrar com o PIMS legado (AS/400, só CSV)
▸ Projeto CANCELADO
"Onde o processo MORREU?" → ML é 10% do esforço; 90% é implantação.

## Slide 3
Pergunta Desafio
"Custo do retreino mensal = R$5.000. Benefício = R$3.000/mês. O projeto é VIÁVEL? O que está faltando nessa conta?"
💡 Faltam: equipamentos, infra, equipe, energia, tempo da equipe...

## Slide 4
As 4 Muralhas da Implantação
1. Qualidade de dados
6 meses; valores congelados; OPC-UA cai 1%
2. Conectividade
Firewall; latência; edge vs cloud
3. Integração legado
PIMS que só aceita CSV
4. Governança
Aprovação, retreino, rollback

## Slide 5
Edge × Cloud
EDGE
• local, na planta • R$12k/mês • latência 50ms • controle <200ms; sem depender de internet
CLOUD
• centralizado, escalável • R$4k/mês • latência 500ms • dashboard + treino pesado
Se controle exige <200ms → escolha EDGE (mesmo custando mais)

## Slide 6
Plano de Implantação — 4 Fases
1
Off-line
Validar com 6 meses de histórico
MAPE ≤ 2%
2
Shadow
Roda em paralelo, sem influenciar
diff ≤ 1.5%/30d
3
Assistida
Modelo sugere, operador valida
≥85% aceitas
4
Autônoma
Modelo atua, com rollback pronto
rollback < 5min
Pular a fase 2 (shadow) é a maior fonte de acidente em implantação.

## Slide 7
Análise de ROI
Produção=100.000 t/ano • R$800/t • perdas evitáveis 0.8% do faturamento
Cenário
Redução
Economia/ano
ROI
Payback
pessimista
0.1%
R$ 80k
negativo
—
realista
0.25%
R$160k
~67%
~7 meses
otimista
0.5%
R$320k
~233%
~4 meses
Custo total ~R$96k/ano (edge, retreino, equipe) → ROI realista 67%, payback 7m → VIÁVEL

## Slide 8
Governança: Champion/Challenger
Implantar challenger ⟺ MSE_challenger_shadow < MSE_champion − ε
▸ Champion = modelo em produção
▸ Challenger = novo modelo em shadow mode
▸ ε = margem de segurança (10%) p/ não promover por ruído
▸ Se challenger supera por ε → promove
▸ Se retreino falha → rollback ao champion
Drift = inimigo silencioso: planta muda, modelo envelhece. Governança detecta e reverte.

## Slide 9
Exercício em Grupo: Barreiras Reais
Grupo A
PIMS só aceita CSV
micro-serviço escreve CSV + monitora
Grupo B
Só 2 meses de dados
métodos robustos + mais sensores
Grupo C
Custo edge vs cloud
controle <200ms → edge
Grupo D
Operadores resistentes
shadow visível, treinamento, transparência

## Slide 10
📋 Tarefa: Plano de Implantação de 1 Página
▸ 4 fases com risco e mitigação de cada
▸ ROI em 3 cenários (otimista 20%, realista 10%, pessimista 5% redução)
▸ Governança: quem aprova, retreino, rollback + champion/challenger
▸ Critérios de sucesso mensuráveis por fase
▸ Entregue PDF 1 página + planilha ROI - Prazo: antes da Aula 22
🔍 NT: Análise de sensibilidade do ROI (retreino dobra / economia cai pela metade) — ainda viável?
Próxima aula: Ética, Segurança e o papel do engenheiro! 🚀