## Slide 1
Inteligência Artificial Aplicada à Engenharia Química
Aula 01 — O Engenheiro de Processos na Era dos Dados
Indústria 4.0 • PIMS/SCADA • Primeiros passos em Python
Prof. Luis Vasconcelos | Duração: 100 min

## Slide 2
Objetivo Geral
Capacitar o aluno a situar a IA no contexto da Engenharia Química, reconhecer a arquitetura de dados industriais (PIMS/SCADA) e executar seu primeiro notebook Python para análise de dados de processo.
▸ Contexto: Indústria 4.0 e o papel do engenheiro
▸ Conceitos: SCADA, PIMS, modelo baseado em dados
▸ Prática: Google Colab + Pandas com dados reais
▸ Análise: Interpretação e correlações entre variáveis
PIMS: Plant Information Management System (Sistema de Gerenciamento de Informações de Planta).
SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition (Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados)

## Slide 3
Pergunta Desafio
"Se você pudesse perguntar qualquer coisa sobre os 10.000 sensores de uma planta de eteno, o que perguntaria?"
💡 Pense como estrategista — não como operador.

## Slide 4
Indústria 4.0 — Camadas de Valor
5 DECISÃO
IA, Otimização, Soft-sensors
4 ANÁLISE
Dashboards, KPIs, Modelos Preditivos
3 INFORMAÇÃO
PIMS — Armazenamento & Gestão
2 SUPERVISÃO
SCADA / HMI — Monitoramento
1 CONTROLE
PLC/RTU — Controladores Lógicos
0 FÍSICO
Sensores, Atuadores, Válvulas
👤 O engenheiro químico atua em TODAS as camadas — especialmente em 3, 4 e 5.

## Slide 5
Analogia: SCADA/PIMS = Sistema Nervoso da Planta
▸ 🧠 PIMS = Cérebro → armazena, interpreta, decide
▸ 🔌 SCADA = Medula espinhal → coordena, monitora, alerta
▸ ⚡ PLC/RTU = Nervos → enviam sinais dos sensores
▸ 👆 Sensores = Terminações nervosas → medem T, P, F, nível
O engenheiro do futuro usa esses dados para construir modelos preditivos:
y = f(dados de entrada) (modelo baseado em dados)

## Slide 6
Dois Caminhos para Modelar um Processo
Modelo Fenomenológico
▸ Baseado em leis físicas (balanços de massa
e energia)
▸ Ex: Q = U·A·ΔT
ou m·Cp·dT/dt = Q_in - Q_out
▸ Requer parâmetros: coeficientes,
geometria, propriedades
▸ Preciso, mas lento e caro de desenvolver
▸ Usado desde sempre na Eng. Química
Modelo Baseado em Dados (IA)
▸ Aprende padrões direto dos dados do PIMS
▸ Ex:
T_top = f(T_base, P_coluna, F_alimentação)
▸ Não precisa de equações de
balanço explícitas
▸ Rápido de treinar, adaptativo,
mas "caixa preta"
▸ Complementa — não substitui
— o modelo físico

## Slide 7
A Jornada do Dado Industrial — Passo a Passo
①
Medição
Sensor mede T = 78.2 °C
②
Conversão
Sinal 4-20 mA → 0-10 V
③
PLC
Registrado no controlador
④
SCADA
Enviado para supervisão
⑤
PIMS
Armazenado como série temporal
⑥
Export CSV
Extraído para análise
⑦
Python 🐍
Análise com Pandas + IA

## Slide 8
🖥️ Prática: Seu Primeiro Notebook Python
Cenário: Você é engenheiro de processos na planta Química ABC.
▸ Abra o Google Colab no navegador
▸ Crie um novo notebook Python 3
▸ Importe pandas e carregue o CSV da coluna de destilação
▸ Use df.head(), df.info() e df.describe()
▸ Trabalhe em trios — compartilhem descobertas!
import pandas as pd import numpy as np url = "...coluna_destilacao_24h.csv" df = pd.read_csv(url) df.head() # Primeiras 5 linhas df.describe() # Estatísticas descritivas

## Slide 9
🔍 Exercício em Grupo — Analisando os Dados
▸ Calcule a correlação entre T_top e P_coluna: df.corr()
▸ Gere um gráfico de T_top ao longo do tempo: df.plot()
▸ Escreva 1 parágrafo: "O que aconteceu entre 14h e 16h?"
🧠 Desafio extra (NT): Se você quisesse estimar a composição do destilado a partir de T_top e P_coluna, que modelo simples usaria?
☐ import pandas ☐ df.head() ☐ df.describe() ☐ identificou 1 correlação? ☐ escreveu 1 observação?

## Slide 10
📋 Tarefa Pós-Aula: Meu Primeiro Mini-Relatório
▸ Crie um notebook no Google Colab com qualquer dataset de processo
▸ Importe pandas, carregue o dataset, exiba head() e describe()
▸ Gere 1 gráfico de uma variável ao longo do tempo
▸ Escreva 3 bullet points de observações técnicas (em português)
▸ Entregue via link do Colab — Prazo: antes da Aula 2 (7 dias)
Critérios de Avaliação:
Código executa (30%)
Estatísticas corretas (20%)
Gráfico com legendas (20%)
Observações relevantes (30%)
Próxima aula: Limpeza de dados — outliers, falhas de sensor e ruído. É aí que a diversão começa! 🚀