## Slide 1
Estrutura e Tratamento de Dados Industriais
Aula 02 — Limpando dados reais de planta
Outliers • Dados faltantes • Ruído • Pipeline de limpeza
Prof. [Seu Nome] | Duração: 100 min

## Slide 2
Dados Reais São Imperfeitos
Qual desses gráficos você confiaria para treinar um modelo?
A — Dados Crus (direto do PIMS)
▸ Picos abruptos (125 °C, 45 °C)
▸ Lacunas (sensor offline)
▸ Ruído excessivo (vibração)
▸ Drift lento (descalibração)
B — Dados Tratados (prontos pro modelo)
▸ Sem picos espúrios
▸ NaNs preenchidos (forward fill)
▸ Ruído suavizado (média móvel)
▸ Sinal limpo e confiável
⚠️ "Dados industriais são como amostras de laboratório — se a amostra está contaminada, a análise não vale nada."

## Slide 3
Pergunta Desafio
"Se 30% dos dados de um sensor estão corrompidos, você descarta o sensor inteiro ou tenta recuperar? Qual o limite aceitável?"
💡 Pense no trade-off: descartar dados = perder informação. Manter dados ruins = modelo enviesado.

## Slide 4
Os 3 Inimigos dos Dados Industriais
🔴 Dados Faltantes (NaN)
Sensor offline Manutenção Falha de comunicação
🟡 Outliers
Picos espúrios (mau contato) Eventos reais (válvula de alívio) Erros de transcrição
🔵 Ruído
Vibração mecânica Interferência elétrica Resolução do sensor
Cada tipo de anomalia exige uma técnica diferente de tratamento.

## Slide 5
Detectando Outliers — Duas Abordagens
Z-Score (distribuição normal)
Zᵢ = (xᵢ − μ) / σ Outlier se |Zᵢ| > 3
▸ Bom para dados simétricos e gaussianos
▸ Sensível a outliers extremos (μ e σ distorcem)
▸ Use quando a variável tem distribuição conhecida
IQR (robusto, sem suposições)
IQR = Q3 − Q1 Limites: [Q1 − 1.5·IQR, Q3 + 1.5·IQR]
▸ Robusto — mediana não é afetada por outliers
▸ Funciona para qualquer distribuição
▸ Recomendado para dados de processo industriais
👉 Na prática: use IQR para dados de planta. Reserve Z-score para variáveis com distribuição comprovadamente normal.

## Slide 8
Tratando NaN e Suavizando Ruído
Dados Faltantes (NaN)
▸ <5% missing → dropna() (descartar linhas)
▸ Série temporal → ffill() (forward fill)
▸ Lacunas curtas → interpolate()
▸ >30% missing → repensar: sensor confiável?
Suavização de Ruído
▸ Média móvel: rolling(window).mean()
▸ Filtro mediano: rolling(window).median()
▸ Janela pequena (5-10): preserva dinâmica
▸ Janela grande (50+): destrói sinal útil!
⚠️ Cuidado: suavizar demais é como colocar óculos com grau errado — você enxerga menos, não mais.

## Slide 9
Pipeline de Limpeza — 7 Passos
①
df.info()
Identificar tipos e NaN
②
df.isnull().sum()
Quantificar missing por coluna
③
df.ffill()
Preencher NaN (série temporal)
④
df['col'].plot.box()
Inspeção visual de outliers
⑤
IQR / Z-score
Calcular limites e criar máscara
⑥
df.loc[mask] = med
Substituir outliers pela mediana
⑦
rolling(5).mean()
Suavizar ruído com média móvel

## Slide 10
🖥️ Prática: Limpando Dados do Trocador de Calor
Cenário: Sensor de T_saída com leituras estranhas. Limpe os dados!
▸ Carregue trocador_calor_24h_sujo.csv
▸ Diagnostique NaN → preencha com ffill()
▸ Detecte outliers com IQR em T_saida
▸ Substitua outliers pela mediana
▸ Suavize com rolling(5).mean()
▸ Plote antes e depois lado a lado
# Pipeline de limpeza Q1 = df['T_saida'].quantile(0.25) Q3 = df['T_saida'].quantile(0.75) IQR = Q3 - Q1 outliers = (df['T_saida'] < Q1-1.5*IQR) | (df['T_saida'] > Q3+1.5*IQR) df.loc[outliers, 'T_saida'] = df['T_saida'].median() df['T_saida_suave'] = df['T_saida'].rolling(5).mean()

## Slide 11
🔍 Diagnóstico Comparativo — 4 Cenários
Grupo A
15% NaN em rajadas
Arquivo: variante_A 4 falhas de sensor
1) Técnica adequada? 2) Impacto se usar a errada? 3) 1 min de apresentação
Grupo B
Outlier extremo
Arquivo: variante_B T_saida = 250 °C
1) Técnica adequada? 2) Impacto se usar a errada? 3) 1 min de apresentação
Grupo C
Ruído alta freq.
Arquivo: variante_C ±5 °C de amplitude
1) Técnica adequada? 2) Impacto se usar a errada? 3) 1 min de apresentação
Grupo D
Drift lento
Arquivo: variante_D 0.5 °C/h descalibração
1) Técnica adequada? 2) Impacto se usar a errada? 3) 1 min de apresentação
🧠 Desafio: O outlier é evento real ou falso positivo? Como diferenciar sem perguntar ao operador?

## Slide 12
📋 Tarefa: Meu Pipeline de Limpeza
▸ Baixe um dataset público de processo e corrompa intencionalmente
▸ Adicione: 2% NaN, 3 outliers, ruído gaussiano (σ = 2%)
▸ Crie notebook: diagnóstico → limpeza → antes/depois
▸ Escreva: "Se eu não tivesse limpo, meu modelo seria ___ porque ___"
▸ Entregue via Colab — Prazo: antes da Aula 4 (7 dias)
Critérios: Diagnóstico (25%) • Pipeline justificado (25%) • Gráficos (25%) • Reflexão (25%)
🧠 Bônus NT: Compare Z-score vs IQR — um detecta eventos que o outro perde? Por quê? (+20%)
Próxima aula: Engenharia de Features — lags, médias móveis, taxas de variação. 🚀