## Slide 1
Engenharia de Features Industriais
Aula 03 — Lags, médias móveis e alinhamento temporal
Lags • Médias Móveis • Taxa de Variação • Resample
Prof. [Seu Nome] | Duração: 100 min

## Slide 2
O Que o Passado Diz Sobre o Futuro?
A — T_top vs Composição (sem lag)
▸ Temperatura de TOPO agora
▸ Composição de SAÍDA agora
▸ Correlação fraca (R ~ 0.2)
▸ Por quê? O processo tem atraso!
B — T_top(lag 3) vs Composição
▸ Temperatura de 30 min atrás
▸ Composição de AGORA
▸ Correlação forte (R ~ 0.7)
▸ O lag captura a dinâmica!
"Um modelo sem lags é surdo à dinâmica do processo."

## Slide 3
Pergunta Desafio
"Se a temperatura de topo agora afeta a composição daqui a 3 minutos, qual o lag ideal? E se o processo tem atraso de transporte de 7 minutos?"
💡 Pense: o tempo de residência do reator determina o lag relevante.

## Slide 4
Três Tipos de Features Temporais
🔙 Lag (Defasagem)
X_{t-k} = valor k passos atrás Ex: T_reator_lag1 = T de 10 min atrás Captura: memória do processo
📊 Média Móvel
X̄_t = média dos últimos n valores Ex: T_reator_ma5 = média(últimos 5) Captura: tendência recente
📈 Taxa de Variação
ΔX_t = X_t − X_{t-1} Ex: dT = T_atual − T_anterior Captura: velocidade de mudança

## Slide 5
Autocorrelação — Escolhendo os Lags Certos
▸ ACF mede: quão similar X(t) é com X(t-k)?
▸ ACF alto no lag k → aquele lag contém informação
▸ ACF baixo → o lag não ajuda (ruído)
▸ Regra prática: use lags onde ACF > 1.96/√N (95% confiança)
Como interpretar o ACF de uma variável de processo:
Exemplo: T_reator de um CSTR (τ = 12 min, amostragem 10 min)
Lag 1 (10 min): ACF = 0.85 → MUITO informativo (dentro do tempo de residência) Lag 2 (20 min): ACF = 0.60 → informativo (ainda relevante) Lag 3 (30 min): ACF = 0.25 → pouco informativo (fora da janela dinâmica) Lag 7 (70 min): ACF = 0.02 → ruído (descartar)

## Slide 6
Alinhamento de Taxas Mistas — Resample
Problema: 2 Frequências
▸ Sensor T_reator: 1 leitura/min
▸ Laboratório conversão: 1 leitura/10 min
▸ → 10 linhas de sensor para 1 de lab
▸ Não dá para modelar diretamente!
▸ Precisamos alinhar as escalas temporais
Solução: Resample (downsample)
▸ df.resample('10min').mean()
▸ Média de 10 leituras de sensor = 1 valor
▸ Agora: 1 linha de sensor = 1 de lab
▸ join() → DataFrame único alinhado
▸ Perdemos resolução, ganhamos consistência
# Resample para 10 min df_proc_10min = df_proc.resample('10min').mean() # Juntar com target do laboratório df = df_proc_10min.join(df_lab, how='inner')

## Slide 7
Pipeline de Feature Engineering — 7 Passos
①
Identificar frequência
1 min (sensor), 10 min (lab)
②
Resample
df.resample('10min').mean()
③
Criar lags
shift(1), shift(2), shift(3)
④
Média móvel
rolling(3).mean()
⑤
Taxa de variação
diff() — derivada discreta
⑥
Combinar
Features + target → 1 DF
⑦
Validar
dropna(), verificar leakage

## Slide 8
🖥️ Prática: Features para um Reator CSTR
Cenário: CSTR de etoxilação — sensor (1/min) + lab (1/10min). Crie um soft-sensor!
▸ Carregue cstr_processo_1min.csv e cstr_lab_10min.csv
▸ Alinhe com resample('10min').mean()
▸ Crie lags de T_reator: shift(1), shift(2), shift(3)
▸ Crie média móvel: rolling(3).mean()
▸ Crie taxa de variação: diff()
▸ Repita para vazão de alimentação
▸ Combine tudo + target (conversão) em 1 DataFrame
df['T_reator_lag1'] = df['T_reator'].shift(1) df['T_reator_ma3'] = df['T_reator'].rolling(3).mean() df['dT_reator'] = df['T_reator'].diff()

## Slide 9
🔍 Selecionando as Melhores Features
▸ Calcule df.corr()['conversao'].sort_values(ascending=False)
▸ Identifique as 5 features mais correlacionadas com a conversão
▸ Para cada uma: 1 frase explicando por que faz sentido fisicamente
▸ Há alguma feature que você esperava no top-5 e não está? Por quê?
🧠 Desafio NT: Se τ = 12 min e amostragem = 10 min, o lag k=2 (20 min) captura mais ou menos informação que k=1 (10 min)?
☐ alinhamento temporal OK ☐ lags criados ☐ médias móveis ☐ taxa de variação ☐ matriz de correlação ☐ top-5 identificadas ☐ 1 parágrafo de interpretação

## Slide 10
📋 Tarefa: Feature Engineering para Trocador de Calor
▸ Carregue dados do trocador (30s) + coeficiente_U (semanal)
▸ Alinhe: agregue features por semana
▸ Crie ≥ 6 features (lags, médias, derivadas)
▸ Calcule correlação com coeficiente_U
▸ Identifique top-3 features e justifique (1 parágrafo)
▸ Plote: coeficiente_U real vs. feature mais correlacionada
▸ Entregue via Colab — Prazo: antes da Aula 4 (7 dias)
🧠 Bônus NT: EWMA (média móvel exponencial) vs. média simples — qual captura melhor a incrustação? (+20%)
Próxima aula: Análise Exploratória e Visualização — heatmaps, scatter plots, séries temporais. 🚀