## Slide 1
Conceito e Projeto de Soft-Sensors
Aula 07 — Analisadores virtuais para variáveis difíceis
Por que usar soft-sensors? • Arquitetura • 5 etapas do projeto
Prof. [Seu Nome] | Duração: 100 min

## Slide 2
O Problema que Nenhum Sensor Resolve
Cromatógrafo (GC)
▸ Custa R$ 200.000+
▸ Requer calibração semanal
▸ Argônio de arraste caro
▸ 5 a 20 min por análise
▸ Analisa a cada 30 min
O Problema
▸ Entre análises do GC (30 min), operador está 'cego'
▸ Controle da coluna usa informação defasada
▸ Composição pode sair de especificação sem detecção
▸ Custo de não medir em tempo real!
"E se um modelo de ML pudesse prever a composição a cada 1 minuto?"

## Slide 3
Pergunta Desafio
"Se o GC custa R$ 200k + R$ 30k/ano, e o soft-sensor custa R$ 10k + R$ 1k/mês, qual o payback? E se o erro do soft-sensor for 2% maior que o GC?"
💡 Custo × Benefício: nem sempre o equipamento mais barato é o melhor.

## Slide 4
O Mapa do Soft-Sensor
Variáveis Primárias (difíceis)
▸ Composição do produto
▸ Conversão da reação
▸ Viscosidade
▸ Coeficiente de incrustação
▸ Medição cara ou impossível
Variáveis Secundárias (fáceis)
▸ Temperatura (termopar barato)
▸ Pressão (transmissor barato)
▸ Vazão (medidor de vazão)
▸ Razão de refluxo
▸ Disponíveis a cada 1 min
Modelo
Soft-sensor = ponte entre o que é fácil medir e o que queremos saber.

## Slide 5
Analogia: Médico vs Soft-Sensor
Médico (sem abrir)
Mede T, P, batimentos (fáceis) e estima o que há dentro
= Soft-Sensor
Mede T, P, vazão (fáceis) e estima composição, conversão
Difíceis
Exame invasivo cirurgia
= Difíceis de medir
Cromatógrafo analisador caro
"O soft-sensor NUNCA substitui o analisador — reduz a frequência e calibra."

## Slide 6
As 5 Etapas do Projeto de um Soft-Sensor
①
Definir
Qual y? Qual precisão Δy_max aceitável?
②
Selecionar
Quais X disponíveis? Correlação + engenharia
③
Preparar
Histórico PIMS + lab. Alinhar, limpar, lags
④
Modelar
Treinar, validar, k-fold. Generaliza?
⑤
Implantar
Monitorar drift, retreinar periodicamente
Conexão: Etapa 3 → Aulas 2-4 | Etapa 4 → Aulas 5-6

## Slide 7
️ Prática: Soft-Sensor para Coluna de Destilação
Cenário: GC a cada 30 min → soft-sensor a cada 1 min (objetivo: reduzir GC para 2h)
▸ Etapa 1: Definir y = composição, RMSE alvo < 1.0%
▸ Etapa 2: Selecionar features (T_top, R_refluxo, P...)
▸ Etapa 3: Preparar dados + lags (T_top_lag1, lag3)
▸ Etapa 4: Treinar RF + XGBoost, validar com k-fold
▸ RMSE < 1.0%? → soft-sensor viável?
▸ Etapa 5: Conclusão + frequência recomendada do GC
Critério: se RMSE < 1.0% → VIÁVEL Manter GC a cada 2h para calibração e detecção de drift Retreinar mensalmente com novos dados do GC

## Slide 8
Gabarito Esperado
Modelo
RMSE teste
RMSE CV
Atingiu alvo <1%?
Random Forest (100)
~0.85%
~0.90%
✅
XGBoost (100)
~0.78%
~0.82%
✅
Interpretação: Ambos atingem RMSE < 1.0%. XGBoost é ligeiramente superior.
O soft-sensor é VIÁVEL. Reduz a frequência do GC de 30 min para 2h. Economia de argônio + resposta em tempo real ao controle da coluna.

## Slide 9
Viabilidade Técnica e Econômica — 4 Cenários
Grupo A
Coluna destilação Composição
GC R$200k/ano 2 anos PIMS
1) Dados suficientes? 2) RMSE factível? 3) Custo justifica?
Grupo B
Reator CSTR Conversão
Lab R$15k/ano 6 meses
1) Dados suficientes? 2) RMSE factível? 3) Custo justifica?
Grupo C
Trocador calor Coef. U
Manual R$0 3 meses
1) Dados suficientes? 2) RMSE factível? 3) Custo justifica?
Grupo D
Secador spray Umidade
NIR R$150k/ano 1 ano falhas
1) Dados suficientes? 2) RMSE factível? 3) Custo justifica?
Decisão: implantar soft-sensor, manter analisador, ou ambos?

## Slide 10
Tarefa: Projeto Conceitual de um Soft-Sensor
▸ Escolha um processo: CSTR, coluna, trocador ou evaporador
▸ Seção 1 — Definição: variável primária, precisão, frequência
▸ Seção 2 — Features: ≥5 variáveis secundárias com justificativa física
▸ Seção 3 — Dados: descreva o que precisa (ou crie sintéticos)
▸ Seção 4 — Modelagem: ≥2 modelos, compare RMSE
▸ Seção 5 — Viabilidade: RMSE vs alvo + custo-benefício
▸ Entregue via Colab — Prazo: antes da Aula 8 (7 dias)
Bônus NT: Análise de sensibilidade — remova a feature mais importante. Quanto o RMSE sobe? Redundância mínima de sensores? (+20%)
Próxima aula: Lab Prático 1 — construir um soft-sensor funcional em Python! 🚀