## Slide 1
Dinâmica de Processos e Séries Temporais
Aula 13 — Atraso, inércia e introdução às LSTM
FOPDT • τ, θ, Kp • Lags • LSTM
Prof. [Seu Nome] | Duração: 100 min

## Slide 2
O Tempo Não Para na Planta
Até agora: cada linha é INDEPENDENTE. Mas a composição de agora responde à vazão de ATRÁS.
⚡ Instantâneo
Sensor rápido responde na hora
⏳ Atraso (θ)
Composição muda após 10 min
🛢️ Inércia (τ)
Temperatura sobe com atraso de 1ª ordem
"Qual desses um MLP ou XGBoost aprende SEM lags?" — apenas o instantâneo.

## Slide 3
Pergunta Desafio
"A constante de tempo τ = V/F de um CSTR é 10 min. Se o atraso de transporte θ = 15 min, o que acontece quando você tenta controlar a composição com um PID?"
💡 Pense: se θ > τ, o controlador 'briga' com o atraso → instabilidade.

## Slide 4
Modelo FOPDT — Primeira Ordem + Atraso
τ·dy/dt + y = Kp·u(t−θ)
"O cavalo de batalha do engenheiro de processos — descreve 80% dos processos químicos."
τ — Constante de tempo
Inércia — CSTR: τ = V/F
θ — Atraso de transporte
Tempo do fluido na tubulação
Kp — Ganho
Variação da saída por unidade de entrada

## Slide 5
Por que a MLP Falha em Dinâmica?
▸ MLP não tem MEMÓRIA
▸ Para capturar dinâmica, precisa de lags (U_{t-1}, U_{t-2}...)
▸ Se θ = 15 min e amostragem = 1 min → precisa de 15 lags
▸ Com 15+ lags, a MLP sofre com maldição da dimensionalidade
▸ Quantos lags? Você precisa SABER (θ + 3τ)
LSTM resolve: memória interna aprende quantos passos de história importam.

## Slide 6
MLP + Lags vs LSTM
Aspecto
MLP + Lags
LSTM
Memória
Explícita (você define lags)
Interna (aprende)
Nº lags p/ θ=15
15+ features (maldição)
Nenhum lags explícito
Overfitting
Alto com muitos lags
Controlável
Dinâmica longa
Difícil
Natural
Tuning
Escolher nº de lags
Escolher janela/épocas

## Slide 7
Pipeline para Modelagem Dinâmica
①
Dinâmico?
Série temporal tem tendência?
②
Estimar θ, τ
Visual na resposta ao degrau
③
Criar lags
Até θ + 3τ
④
Lags demais?
→ usar LSTM (memória)
⑤
Validar
Predição multi-passos

## Slide 8
🖥️ Prática: Simular FOPDT + MLP com Lags
Cenário: CSTR com τ=10min, θ=5min. Vazão varia em degraus aleatórios.
▸ Carregue reator_dinamico.csv (simulado FOPDT)
▸ Plote F e CA — identifique visualmente θ e τ
▸ Crie lags de F: shift(1), 5, 10, 15, 20
▸ Treine MLPRegressor com os lags
▸ Calcule RMSE — quantos lags necessários?
for lag in [1, 5, 10, 15, 20]: df[f'F_lag{lag}'] = df['F'].shift(lag) mlp = MLPRegressor(hidden_layer_sizes=(32, 16), max_iter=500)

## Slide 9
Quantos Lags? — 4 Grupos
Grupo A
Lags: [1, 2, 3]
θ = 5 min
Qual grupo tem menor RMSE? Quando o ganho satura?
Grupo B
Lags: [1, 5, 10, 15, 20]
θ = 5 min
Qual grupo tem menor RMSE? Quando o ganho satura?
Grupo C
Lags: [1, 5, 10, 15, 20, 30, 40]
θ = 5 min
Qual grupo tem menor RMSE? Quando o ganho satura?
Grupo D
Lags: [1, 5, 10, 15, 20]
θ = 15 min
Qual grupo tem menor RMSE? Quando o ganho satura?
🧠 Desafio: E se θ=30min? → 30 lags → LSTM faz sentido.

## Slide 10
📋 Tarefa: Identificação FOPDT de um Processo Real
▸ Carregue reator_dinamico.csv (degraus na vazão)
▸ Plote a série — identifique os degraus
▸ Isole UM degrau e estime Kp, τ, θ (tangente / 63.2%)
▸ Simule FOPDT com esses parâmetros e sobreponha ao real
▸ Calcule RMSE do FOPDT vs dados
▸ Treine MLP + lags — a MLP é melhor que o FOPDT?
▸ Entregue via Colab — Prazo: antes da Aula 14 (7 dias)
Bônus NT: O processo NÃO é FOPDT (2ª ordem)? Use scipy find_peaks p/ oscilações → frequência natural, amortecimento (+20%)
Próxima aula: Lab — LSTM com Keras para predizer dinâmica do CSTR! 🚀