## Slide 1
LSTM para Predição Dinâmica
Aula 14 — A rede que lembra
Memória interna • Gates • Multi-passo
Prof. [Seu Nome] | Duração: 100 min

## Slide 2
O Problema da MLP + Lags
▸ MLP não tem memória — precisa de lags explícitos
▸ Se θ = 30 min, precisa de 30 features
▸ Maldição da dimensionalidade!
▸ Número de lags é FIXO (definido manualmente)
▸ Para θ longo ou variável, vira um problema
Solução LSTM: memória INTERNA (c_t) que aprende quantos passos de história importam — sem lags explícitos.

## Slide 3
Pergunta Desafio
"A LSTM com 10 células de memória tem MENOS parâmetros que uma MLP com 30 lags, mas performance igual ou melhor. Onde está a inteligência que economiza parâmetros?"
💡 Pense: a LSTM reutiliza o estado — não redescobre cada lag.

## Slide 4
A LSTM — Como um Operador Experiente
"Ele não olha 30 manômetros separados — desenvolveu uma MEMÓRIA INTERNA: 'a última vez que a vazão caiu, a composição demorou 30 min para responder'."
🧠 Forget gate
O que ESQUECER da memória anterior
✍️ Input gate
O que ADICIONAR de novo
📤 Output gate
O que PASSAR para a saída
📦 Cell state
A memória de longo prazo

## Slide 5
O Funcionamento da Célula
c_t = f_t ⊙ c_{t-1} + i_t ⊙ c̃_t
h_t = o_t ⊙ tanh(c_t)
f_t = σ(W_f·[h_{t-1}, x_t] + b_f) (idem i_t, o_t, c̃_t via σ/tanh)
No Keras, isso é UMA linha: layers.LSTM(64)

## Slide 6
Preparando os Dados Sequenciais
Ao invés de (X_t, y_t) estático, usamos janelas temporal:
(x_{t-29}, ..., x_t) → y_{t+1} (janela de 30 timesteps)
Formato 3D para a LSTM:
(amostras, timesteps, features) ex: (970, 30, 2)

## Slide 7
Validação Temporal (não aleatória!)
▸ Séries temporais: split por POSIÇÃO, não aleatório
▸ 70% treino → 15% validação → 15% teste (em ordem)
▸ Evita DATA LEAKAGE (treino vendo o futuro)
▸ Teste = período que o modelo NUNCA viu
tr = int(0.7·n); va = int(0.85·n) X_tr = X[:tr]; X_te = X[va:]

## Slide 8
Pipeline LSTM no Keras — 5 Passos
①
Sequências
timeseries_dataset / sliding_window_view
②
Definir
LSTM(64) → Dropout → Dense(1)
③
Compilar
Adam(0.001), loss='mse'
④
Treinar
EarlyStopping(patience=10)
⑤
Avaliar
compare com MLP + lags

## Slide 9
Gabarito: LSTM vs MLP
Modelo
RMSE 1 passo
RMSE 10 passos
Parâmetros
MLP + 30 lags
~0.06-0.08
~0.20-0.30
~2000
LSTM (64)
~0.04-0.06
~0.12-0.18
~17000
LSTM supera em 1 passo e MUITO em multi-passo (erro acumula menos).
⚠️ Mas NÃO é sempre superior: processo estático ou atraso pequeno → MLP+lags empata/ganha (menos parâmetros, mais rápida).

## Slide 10
📋 Tarefa: LSTM para Coluna de Destilação
▸ Use coluna_destilacao_30dias.csv (composição como target)
▸ Converta em sequências (window = 60 min)
▸ Treine LSTM(64)→LSTM(32)→Dense(1)
▸ Treine MLP com 60 lags (baseline)
▸ Compare RMSE 1 passo e 10 passos
▸ Plote predição para 2h de operação
▸ Entregue via Colab — Prazo: antes da Aula 15 (7 dias)
Bônus NT: LSTM 1 camada vs 2 camadas (+ Dropout) — qual para multi-passo? (+20%)
Próxima aula: Otimização de Processos com IA! 🚀