## Slide 1
Controle Avançado: PID vs MPC
Aula 16 — Modelos de IA na malha de controle
PID • MPC • Horizonte • ML+MPC
Prof. [Seu Nome] | Duração: 100 min

## Slide 2
E se as Condições Mudarem?
Aula 15: otimizamos um ponto. Mas a planta opera em contínua mudança.
PID (retrovisor)
▸ Overshoot ~20%
▸ Oscila, estabiliza em ~30 min
▸ Reage ao erro passado
▸ Simples e robusto
MPC (para-brisa)
▸ Suave, sem overshoot
▸ Estabiliza em ~15 min
▸ Planeja a trajetória futura
▸ Otimização em tempo real
"Qual você prefere para controlar um reator?"

## Slide 3
Pergunta Desafio
"O MPC enxerga 30 min à frente. Se o modelo de predição erra em 10%, o MPC ainda acerta o set-point? O que acontece com a estabilidade?"
💡 A realimentação corrige a cada passo; o horizonte deslizante redireciona.

## Slide 4
O Controle PID
u(t) = Kp·e(t) + Ki·∫e(t)dt + Kd·de/dt
· Kp·e(t)
Proporcional
Reage ao erro atual
· Ki·∫e dt
Integral
Elimina offset
· Kd·de/dt
Derivativo
Antecipa tendência
Limitação: REATIVO — não sabe o que vai acontecer.

## Slide 5
Algoritmo MPC (Otimização em Tempo Real)
①
Medir
y_k (saída atual)
②
Predizer
ŷ_{k+1} ... ŷ_{k+N} (modelo)
③
Otimizar
min Σ(y_sp − ŷ)² + λΣΔu²
④
Aplicar
só a PRIMEIRA ação u_k
⑤
Repetir
k → k+1, janela desliza

## Slide 6
MPC com Preditor de ML
▸ O preditor pode ser XGBoost, LSTM ou FOPDT
▸ ML captura NÃO-LINEARIDADES que o linear perde
▸ CUIDADO: ML deve ser rápido o suficiente por instante
▸ Realimentação a cada passo corrige erros do modelo
▸ MPC bem ajustado reduz variabilidade 30-50% vs PID
📌 A cada amostragem: predizer → otimizar → aplicar a 1ª ação → repetir.

## Slide 7
🖥️ Prática: Simular PID vs MPC
▸ CSTR com modelo FOPDT (Kp=0.1, tau=10, theta=3)
▸ Parte A: sintonize PID (Ziegler-Nichols)
▸ Parte B: MPC conceitual com scipy.optimize.minimize
▸ Aplique mudança de setpoint 50% → 60%
▸ Meça: overshoot, tempo de estabilização, esforço
def cost(u_seq): y_pred = model.predict(y_current, u_seq, N) return np.sum((setpoint - y_pred)**2) + λ·ΣΔu² res = minimize(cost, u0, method='SLSQP')

## Slide 8
Gabarito: PID vs MPC
Métrica
PID
MPC (N=10)
Overshoot
~20%
< 5%
Estabilização
~30 min
~15 min
Esforço de controle
maior
menor (suave)
MPC é superior: menos overshoot, mais rápido, mais suave.

## Slide 9
Horizonte de Predição — 4 Grupos
Grupo A
N = 5 M = 2
Aplique perturbação degrau na alimentação em t=50
Grupo B
N = 10 M = 3
Aplique perturbação degrau na alimentação em t=50
Grupo C
N = 20 M = 5
Aplique perturbação degrau na alimentação em t=50
Grupo D
N = 10 M = 5
Aplique perturbação degrau na alimentação em t=50
🧠 Horizonte maior = resposta mais suave mas mais lenta. Qual o N ótimo?

## Slide 10
📋 Tarefa: MPC com Modelo LSTM
▸ Implemente MPC usando o modelo LSTM (Aula 14) como preditor
▸ Controle a temperatura de um reator CSTR
▸ Compare com PID — meça o tempo de cada otimização
▸ O LSTM roda em tempo real no MPC?
▸ Entregue via Colab — Prazo: antes da Aula 17 (7 dias)
Bônus NT: Restrição de slew rate Δu_max=2 e T_max=200°C — o MPC respeita? O PID consegue? (+20%)
Próxima aula: Manutenção Preditiva e RUL — prever quando o equipamento vai falhar! 🛠️