## Slide 1
Gêmeos Digitais, IIoT e IA Generativa
Aula 20 - O espelho vivo da planta
Digital Twin • OPC-UA/MQTT • Drift • LLM
Prof. [Seu Nome] | Duração: 100 min

## Slide 2
O Espelho Digital da Planta
E se você pudesse testar qualquer mudança sem arriscar nada? E se o modelo aprendesse continuamente?
Shell
reduziu paradas ~40% com DT de refinaria Impl R$2M | Econ R$5M/ano | payback 5m
Siemens
DT de gás de turbinas Manutenção preditiva
Tudo que aprendemos (EDA, ML, híbrido, LSTM, SHAP) → Gêmeo Digital

## Slide 3
Pergunta Desafio
"Um twin não é cópia perfeita — é um modelo que se atualiza com dados em tempo real. Se planta e twin discordam por >5% por mais de 1 h, quem está errado: o SENSOR, o MODELO ou a PLANTA?"
Como decidir se o twin precisa ser retreinado? (drift)

## Slide 4
Os 4 Pilares do Gêmeo Digital
🧠 Modelo
ML/híbrido/primeiros princípios que representa o processo
📡 Dados tempo real
IIoT (OPC-UA/MQTT) medições contínuas
🔁 Loop de atualização
Retreino periódico reajusta aos dados novos
🎮 Simulação
O que acontece se T +5°C? / U cair?
Twin vivo = simulador de voo que aprende com cada novo dado.

## Slide 5
Protocolos IIoT
OPC-UA
• Padrão industrial, seguro, interoperável • ~80% das plantas • PLC, histórico, tag variável
MQTT
• Leve, publish/subscribe • Baixa largura de banda • Sensores simples
Edge: inferência local (~ms) | Cloud: treino pesado + dashboard (~s)

## Slide 6
Planta → Gêmeo: O Caminho dos Dados
Sensores
4-20 mA
PLC/RTU
OPC-UA
Edge
limpeza+nova inferência
Cloud
DT + dashboard
Atuador
OPC-UA
→
→
→
→
Sensores T_ent, T_sai, vazão, ΔP | frequência 1s-1min | modelo híbrido (U=ML+balanço)

## Slide 7
Validando o Twin: Detecção de Drift
MAE_janela(t) > θ por Δt > τ → alerta de retreino
▸ θ = limiar de erro (ex: 5% da medição)
▸ τ = tempo de persistência (ex: 1 h)
▸ Separa ruído transitório de drift persistente
▸ Aula 20: U 800→400 por incrustação; MAE sobe de 0.1 a >4°C
Alerta cruzado em ~h14 → retreinar U / alarme de incrustação

## Slide 8
🖥️ Prática: Após o Gêmeo do Trocador E-101
▸ Identifique os sensores (T_ent, T_sai, vazão, ΔP)
▸ Escolha o modelo: híbrido (U=ML+balanço) ou só ML?
▸ Defina frequência de atualização/retreino
▸ Calcule MAE 1h real vs twin — quando cruza o limiar?
▸ Defina ação: alerta incrustação / retreino
Gabarito: U 800→400 W/m2K; limiar MAE>5% por >1h; drift cruza em ~h14

## Slide 9
LLM como Assistente Técnico
Prompt: "Com base nos dados de 24h do trocador E-101, escreva um parágrafo diagnosticando a condição operacional."
▸ Avalie a resposta: alucinou? correta? útil?
▸ Risco: dados confidenciais em API pública
▸ Controle obrigatório: REVISÃO HUMANA (anti-alucinação)
▸ O LLM complementa, NÃO substitui o engenheiro

## Slide 10
📋 Tarefa: Documento de 1 Página
▸ Proponha um gêmeo digital de um processo (CSTR, coluna, trocador)
▸ Inclua: diagrama sensores→edge→nuvem→modelo→ação
▸ Sensores (grandezas, range, protocolo) + modelo (ML/híbrido)
▸ Frequência de retreino + benefício estimado
▸ Validação por drift (θ, τ) e ação disparada
▸ Entregue PDF/Markdown - Prazo: antes da Aula 21 (7 dias)
🔍 NT: Seção Validação do Twin — θ e τ justificados + trade-off falso alarme × alarme perdido
Próxima aula: Implantação e Governança de modelos! 🚀